Dictaphone wifi

Manuel d’utilisateur 					Français

LINDY No. 32494			www.lindy.fr

Introduction

LINDY France vous remercie pour l’achat du Dictaphone wifi ! (wireless recorder en anglais). Plus jamais vous ne manquerez d’espace pour  vos enregistrements, avec le Dictaphone wifi vous enregistrez directement sur le disque dur de votre ordinateur, avec une portée allant jusqu'à 30 mètres

Fonctionnalités

- Enregistrements à distance

Grâce à la technologie intégré 2.4GHz RF vous pouvez contrôler toutes les fonctions du Dictaphone wifi, vous donnant un gain de flexibilité impressionnant

- Organisez et relisez vos enregistrements

Avec la fonction découpage, vous pouvez aisément créer des chapitres quand vous enregistrez, pour cela il suffit juste d’appuyer sur un bouton. Une fois que vous avez finis d’enregistrer, vous pouvez alors relire vos chapitres dans l’ordre ou sautez ce que vous souhaitez, soit via votre ordinateur ou en utilisant la télécommande et de ses hauts parleurs

- Temps d’enregistrement quasi-illimité

Tous les enregistrements sont stockés directement sur le disque dur de votre ordinateur, ce qui signifie que vous avez

Un temps d’enregistrement quasiment illimité

- Microphone de haute sensibilité

Assurer le meilleur des enregistrements, de sorte que vous ne manquez jamais un mot!

- Portée jusqu'à 30 mètres en intérieur

D'un côté à l’autre du bureau, même à travers les murs

- Rechargeable 
Il suffit de brancher le Dictaphone wifi à un ordinateur via le câble USB fourni. La
batterie interne sera complètement rechargée en 2 heures 30, offrant jusqu'à 12 heures d'enregistrement

Configuration requise

- Windows 2000, XP ou Vista

- Un port USB

Contenu de la boîte

- Dictaphone wifi et sa batterie

- Le récepteur  USB

- Un câble de rechargement par USB

- CD d’installation

- Manuel d’utilisateur

Installation

- Avant la première utilisation, Charger l’appareil durant 3 heures en utilisant le câble USB fourni. Après le premier chargement, vous aurez besoin de le recharger seulement 2 heures 30.

- Branchez le récepteur USB sur l’un des ports USB de votre ordinateur et mettez sous tension la télécommande.

- Windows va automatiquement reconnaître le récepteur et installer les pilotes.

- Insérez le CD et suivez les instructions pour installer le logiciel d’utilisation de la télécommande. Si le disque ne démarre pas automatiquement, ouvrez votre poste de travail, sélectionnez votre lecteur de disque et cliquez sur setup.exe

- Une fois l’installation finie, double-cliquez sur l’icône Wireless Recorder qui se trouve sur votre bureau pour démarrer le logiciel.

- Vous aurez désormais besoin du récepteur USB et de la télécommande :

  - Dans le logiciel, cliquez sur le bouton Setup (Installation)

  - Ensuite, cliquez sur le bouton Link (Lien). L’indicateur du lien se trouvant sur le récepteur sera allumé lorsque le récepteur et la télécommande pourront être synchronisés

  - Gardez la télécommande à approximativement 10 cm du récepteur jusqu’à  ce que l’indicateur du lien clignote (Link Indicator). La télécommande bipera alors deux fois pour confirmer que la connexion a bien été faite.

Liste des boutons

|  | Icônes | Boutons | Description de la fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mise sous tension | Appuyez sur la touche 3 secondes pour allumer/éteindre la télécommande. |
| 2 |  | Enregistrement | Cliquez pour débuter l’enregistrement |
| 3 |  | Section / Stop | En mode enregistrement, cliquez pour faire une section En mode lecture, cliquez pour arrêter la lecture |
| 4 |  | Fichier précédent/ Sauvegarde | En mode enregistrement, cliquez pour arrêter l’enregistrement et sauvegardé En mode lecture, cliquez pour allez au fichier précédent |
| 5 |  | Section précédente/retour rapide | En mode lecture, défilez vers le haut pour allez à la section précédente En mode lecture, défilez vers le haut et tenez pendant 0.5 secondes pour activer la fonction d’avance rapide |
| 6 |  | Lecture/pause | Appuyez pour commencer à jouer des fichiers, appuyez a nouveau pour mettre en pause. |
| 7 |  | Section suivante/ avance rapide | En mode lecture, défilez vers le bas pour allez à la section suivante En mode lecture, défilez vers le bas et tenez pendant 0.5 secondes pour activer la fonction de retour rapide |
| 8 |  | Fichier suivant | En mode lecture, cliquez sur ce bouton pour accéder au fichier suivant |
| 9 |  | Connecteur USB | Connectez le câble de chargement USB |
| 10 |  | Haut parleur | Haut parleur |
| 11 |  | Indicateur de mode | 1. Rouge : Mode enregistrement 2. Vert : Mode lecture 3. Orange : Espace sur le disque insuffisant (quand l’espace du disque dur est inférieur à 50 Mb) |
| 12 |  | Micro | Micro |
| 13 |  | LED Statut de chargement | 1. LED Rouge allumé : La batterie nécessite d’être rechargé 2. LED Rouge clignotante : La batterie est en chargement |
| 14 |  | LED Statut de connexion | 1. LED verte allumée : Connecté 2. LED verte clignotant rapidement : mode veille (automatique au bout de 10 secondes) |

Installation

- Branchez le récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur et mettez sous tension la télécommande

- Double cliquez sur sir l’icône du Wireless Recorder qui se trouve sur votre bureau afin de démarrer le logiciel

- Vérifiez que la LED qui indique que l’appareil est connecté est bien allumé pour s’assurer que la connexion est faite

- Avant l’enregistrement, vérifiez le volume du son de l’enregistrement, pour cela, allez dans Démarrer > Panneau de configuration > Sons et périphériques audio, cliquez sur l’onglet « Audio » et sélectionnez « Volume » afin d’ajuster le volume de l’enregistrement

Enregistrement

- Appuyez sur « REC » pour débuter l’enregistrement

- Si vous voulez créer un chapitre/section, appuyez sur sec/stop pour créer votre première section. Appuyez une seconde fois pour créer une seconde section (si c’est nécessaire) et répétez cette action tant que c’est nécessaire

- Quand vous êtes prêt pour arrêtez d’enregistrer appuyez sur fichier précédent/ sauvegarde pour finir et sauvegarder l’enregistrement

Relecture

- Appuyez sur lecture/pause pour démarrer la relecture du dernier enregistrement

- Appuyez sur section / stop pour stopper la relecture

Choix du fichier

- Appuyez sur  fichier précédent/ sauvegarde et fichier suivant pour faire défiler les enregistrements effectués. Lorsque vous avez finis de faire défiler, la relecture de l’enregistrement sélectionné va être démarré et c’est là que vous pourrez vérifier si c’est le bon enregistrement

- Une fois que vous avez le bon enregistrement, utilisez section précédente/avance rapide et section suivante/retour rapide pour allez à la section que vous voulez écouter

- Pour effectuer une avance rapide appuyez sur section précédente/avance rapide et restez appuyé pendant au moins  0.5 secondes. Pour un retour rapide, appuyez sur section suivante/retour rapide et appuyez pendant au moins 0.5 secondes.

Utilisation du logiciel

Vous pouvez également utiliser le logiciel que vous avez installé auparavant afin de contrôler la télécommande et utilisez la plupart des fonctions du recorder depuis votre ordinateur.

|  | Icone | Boutons | Fonctions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Enregistrement | Cliquez pour débuter l’enregistrement |
| 2 |  | Lecture/Pause | Cliquez pour lire les enregistrements, cliquez à nouveau pour mettre en pause |
| 3 |  | Section/Stop | En mode enregistrement, cliquez pour effectuer une section En mode lecture, cliquez pour arrêter la lecture |
| 4 |  | Retour rapide | En mode lecture, cliquez pour effectuer un retour rapide |
| 5 |  | Avance rapide | En mode lecture, cliquez pour effectuer une avance rapide |
| 6 |  | Fichier précédent | En mode lecture, cliquez pour allez à l’enregistrement précédent |
| 7 |  | Fichier suivant | En mode lecture, cliquez pour accéder à l’enregistrement suivant |
| 8 |  | Section précédente | En mode lecture, cliquez pour accéder à la section précédente |
| 9 |  | Section suivante | En mode lecture, cliquez pour accéder à la section suivante |
| 10 |  | Contrôle du volume | Augmentation du volume, baisse du volume, mute. |
| 11 |  | Fin de l’enregistrement et sauvegarde | En mode enregistrement, cliquez pour arrêter l’enregistrement et sauvegarder |
| 12 |  | Niveau de la batterie | La jauge va diminuer jusqu’a que la batterie soit vide |
| 13 |  | Configuration | Cliquez sur pour changer le format de l’enregistrement et la vitesse de l’avance et du retour rapide. Cliquez sur pour changer le répertoire de destination (par défaut : C:\Program File\ Wireless Recorder) Cliquez sur pour quitter et enregistrer les modifications Pour synchroniser le récepteur et la télécommande, vous devez cliquer sur le bouton LINK (Lien) |

Spécifications

| Fréquence | 2400 MHz ~ 2483 MHz |
| --- | --- |
| Numéro du canal | 36 |
| Taux d’échange | 250kbps |
| Portée du sans fil | Extérieur : jusqu’à 100m ; Intérieur : jusqu'à 30m |
| Fréquence d’échantillonnage | 8KHz ; 16 bits |
| Format d’enregistrement | WAV |
| Haut-parleurs | 13mm de diamètre, haut-parleur interne dynamique |
| Interface | USB 1.1 |
| Type de batterie | Batterie rechargeable au Lithium Polymère |
| Temps de recharge | Approximativement 2 heures 30 |
| Vie de la batterie | Jusqu’à 12 heures en enregistrement et 6 heures en lecture |
| Dimensions | 42 * 20,5 * 130 mm (longueur x largeur x hauteur) |
| Poids (avec batterie) | 82,4 grammes |

FAQ

Pourquoi la télécommande s’éteint toute seule ?

La télécommande s’éteint toute seule au bout de 10 minutes lorsque le récepteur n’est pas branché ou le logiciel n’est pas démarré, ceci dans le but d’économiser l’énergie de la batterie

Parfois, lorsque que je quitte le logiciel sur mon pc j'ai un message d'erreur, pourquoi?

Vous voyez ce message d'erreur car le logiciel est encore entrain d’enregistrer. Arrêtez l'enregistrement avant de quitter le logiciel sortir pour vous assurer que votre fichier est enregistré correctement.

Dois-je avoir mon PC allumé pour utiliser la télécommande ?

Oui, il n'y a pas de stockage sur la télécommande, vous devez donc utiliser un ordinateur avec le logiciel installé

Sécurité et informations générales

- L'enregistrement des conversations n'est pas légal dans certaines juridictions. Vérifiez si une loi existe avant d’enregistrer des conversations.

- L'enregistreur est conçu pour utiliser uniquement la batterie au lithium polymère. Attention : ne pas appuyer sur la batterie ou l’ouvrir

- L'élimination de la batterie doit être en conformité avec la réglementation locale.

- La technologie du cryptage numérique protège le transfert de données entre l a télécommande et le récepteur, dans le but de préserver votre vie privée.

- Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil, seul un technicien qualifié peut réparer ce produit.

- Gardez l'appareil et ses composants hors de la portée des enfants.

DECLARATION CE

Cet appareil est conforme à la réglementation européenne pour la compatibilité électromagnétique (CEM) de l'Union européenne et il est doté de la marque CE. Cet appareil doit être utilisé avec la qualité des câbles blindés. Ce n'est que si ces câbles blindés haute qualité sont utilisés, il est sûr que la compatibilité EMC ne peut être remise en cause.

DECLARATION FCC 

Les câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement pour assurer la conformité avec la réglementation sur l'énergie des fréquences radios et les émissions afin d'assurer un niveau suffisamment élevé de l'immunité aux perturbations électromagnétiques.

AVERTISSEMENT FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: 
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter l’espace entre l'équipement et le récepteur
- Connectez l'équipement dans une prise secteur sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur
Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide
Vous êtes averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler votre autorisation d'utiliser l'équipement.

DEEE : Ecologic M411 (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques), 
Recyclage des Produits Electroniques

United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste

electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic

equipment. Instead, these products must enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different

ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More

details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Direktive umfassende Regelungen für die Verschrottung und das

Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden von der Bundesregierung im Elektround

Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Dieses Gesetz verbietet vom 24.März 2006

an das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese

Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie

kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der

Gerätehersteller.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement

électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l’ Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières

légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d’application correspondant à l’élimination des déchets électriques

ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l’unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici

ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni

stato membro dell’ EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del

proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

LINDY No. 32494

2ème édition mars 2008

www.lindy.fr